ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РЕМОНТ КВАРТИРЫ:     -----     м2

Высота потолка :  2.6м

Категория ремонта:      «ЭКОНОМ»      «Классик»      «ЛЮКС»

По адресу:  Харьков, ул.  _______________ д. ___

Заказчик: ____________________________________________

Контакты:____________________________________________

E-Mail: _________________________________________

КОМНАТА 1

СТЕНЫ. Выравнивание, подготовка под обои, наклейка виниловых обоев

ПОТОЛОК. Выравнивание, покраска, потолочный плинтус

ПОЛ. Выравнивание, паркетная доска, плинтус

ОКНО. Изготовление откоса окна, покраска откоса, установка подоконника

КОМНАТА 2

СТЕНЫ. Выравнивание, подготовка под обои, наклейка обоев под покраску, покраска обоев

ПОТОЛОК. Обшивка потолка гипсокартонном, звукоизоляция, покраска

ПОЛ. Выравнивание, ламинат, плинтус

ОКНО. Изготовление откоса окна, покраска откоса, установка подоконника

КУХНЯ, ПРИХОЖАЯ

СТЕНЫ.  Подготовка под обои, наклейка виниловых обоев

ПОТОЛОК. Выравнивание, покраска потолочный плинтус.

ПОЛ.  Выравнивание, кафельная плитка 30х30 (прямая укладка)

ОКНО. Изготовление откоса окна, покраска откоса, установка подоконника

ВАННАЯ

СТЕНЫ.  Подготовка, кафельная плитка 20х30

ПОТОЛОК.  Реечный потолок и 4 точечных светильника

ПОЛ.  Выравнивание, кафельная плитка 30х30  под углом 45

ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Зашивка труб водопровода коробами 1 короб  5.2 м/п

ЭЛЕКТРИКА.  Установка вентилятора, розетка под стиральную машину, монтаж теплого пола 3м2, вывод под освещение навесного шкафа.

ТУАЛЕТ

СТЕНЫ.  Подготовка, кафельная плитка 20х30

ПОТОЛОК.  Реечный потолок и 2 точечных светильника

ПОЛ.  Выравнивание, кафельная плитка 30х30  под углом 45

ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Зашивка труб водопровода коробами 2 короба по 5.2 м/п

ЭЛЕКТРИКА.  Установка вентилятора, розетка под водонагреватель

САНТЕХНИКА

Замена радиаторов отопления 3шт, замена полотеносушителя без переделки стояка,  установка счетчиков, установка фильтров тонкой очистки, разводка водопровода, ванная, унитаз, стиральная машинка, раковина в ванной, раковина в кухне, замена труб канализации.

ЭЛЕКТРИКА

Замена электропроводки, замена автоматов защиты 5шт  без замены электрощитка, перенос старых и установка новых  розеток и выключателей около 60 шт.

ДВЕРИ

Установка простых дверей с врезанной фурнитурой.